## Slide 1: Computer Structure x86 Virtual Memory
Lihu Rappoport
Franck Sala
Elad Shtiegmann

## Slide 2: זיכרון וירטואלי
כל תהליך משתמש במרחב כתובות וירטואלי משלו. מערכת ההפעלה ממפה כל דף וירטואלי (VPN) של התהליך למסגרת בזכרון הפיזי (PFN) או לדיסק (עקרון זה נקרא Swapping) באמצעות טבלאות תרגום השוכנות בזכרון.
החומרה ניגשת לטבלאות התרגום ומתרגמת את הכתובת הוירטואלית לכתובת פיזית ע"פ המיפוי שבנתה מערכת ההפעלה.
מוטיבציה לשימוש בזכרון וירטואלי: מרחב זכרון וירטואלי נפרד לכל תהליך, גדול כרצונו, וכן הפרדה בין הזכרון הפיזי של תהליכים שונים (עם אפשרות לשיתוף).
טבלאות התרגום שוכנות בזכרון הפיזי, לכן בסך הכל עבור כל גישה לזכרון ע"י התכנית ישנן כמה גישות לזיכרון הפיזי – אחת לטבלת התרגום, ואחת לנתון עצמו.
רגיסטר ה-PTBR (Page Table Base Register) תמיד מצביע לתחילת טבלת התרגום של התהליך הפעיל כרגע. בעת ביצוע החלפת הקשר מוחלף תוכנו של ה-PTBR

## Slide 3
חישוב כתובת (פיסית) של הכניסה המתאימה לדף מס' VPN בטבלת התרגום:
PTE_Address = [PTBR] + VPN*(Size Of PTE)
* sizeof(PTE)
1
2
3
4
5
6
7
Virtual Translation

## Slide 4: Page Table Entry
Page Frame Number: 20 bit pointer to a 4K-aligned address
Virtual Memory: Valid, Modified, Accessed, Page size, Global, …
Protection: Writable (R#/W), User / Supervisor, …
Caching: Page Write-Through, Page Cache Disabled, PAT – PT Attribute Index, …
3 bits available for OS usage
G
AVAIL
Page Frame Address 31:12
D
PCD
PWT
U
W
A
P
P A T
Valid
Writable
User / Supervisor
Write-Through
Cache Disable
Accessed
Modified
PAT
Global
Available for OS Use
0
4
1
2
3
5
7
9
11
6
8
12
31
-
Notes: 1985 – 80386

## Slide 5: מדיניות הבאת דפים: Paging On Demand
מדיניות הבאת הדפים היא Paging on Demand, כלומר רק כשיש דרישה מביאים את הדף המתאים לזיכרון הפיזי.
אם הדף לא קיים בזיכרון הפיזי, בפנייה אליו תקרה פסיקת Page Fault (פסיקה שמשמעותה פנייה לכתובת וירטואלית שאין עבורה מיפוי לכתובת פיזית).
הפסיקה מטופלת ע"י מערכת ההפעלה. אם הדף המבוקש נמצא בדיסק, המערכת צריכה לטעון אותו לאחת המסגרות הפנויות בזיכרון הפיזי. במידה ואין מסגרת פנויה בזכרון אז יש לפנות את אחד הדפים, לעדכן את ערכו של הדף שהוצא בזיכרון המשני (אם ביט ה-Modified דלוק), ולהכניס את הדף החדש למסגרת שפונתה.
הפינוי מהזכרון לדיסק נעשה לפי מדיניות LRU.

## Slide 6: דוגמא של מכונה עם זיכרון וירטואלי
דוגמא
• במכונה אין cache
• טבלת הדפים נמצאת בזיכרון הראשי
• כתובת בסיס של טבלת הדפים נתונה ברגיסטר PTBR=0x1000
• כתובת וירטואלית הינה באורך 30 ביטים
• כתובת פיזית הינה באורך 32 ביטים
• תוכן הכתובת 00201200 הוא "940001C0"
• כל כניסה בטבלת הדפים מכילה את המידע הבא (PTE):
0 22 | 23 25 | 26 | 27 30 | 31
PFN | Unused | Modified | Protection | Valid
שאלה
תוכנית קוראת נתון הנמצא בכתובת וירטואלית x100100A00.
מהי הכתובת הפיזית של המשתנה? כמה גישות לזיכרון נדרשו כדי לקרוא את הערך של המשתנה?
Virtual
Addr.
VPN +
Offset
PTE
Physical addr. = PFN + offset

## Slide 7
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | A | 0
01 | 0000 | 0000 | 0001 | 0000 | 000 | 0 | 1010 | 0000
Offset (9 bit)
VPN (21 bit)
PTBR = 0x1000
(00201200) : 94 00 01 C0
Virtual Addr: 30 bits
Physical Addr: 32 bits
0 22 | 23 25 | 26 | 27 30 | 31
PFN | Unused | Modified | Protection | Valid
Virtual Addr:
PTE:
שלב א': מציאת הכתובת הפיזית של המשתנה
  גישה ראשונה לזיכרון לכתובת של ה PTE עבור תרגום הכתובת הוירטואלית לפיזית
  מציאת כתובת ה- PTE:
[PTBR] | 0000 0000 0000 0001 0000 000
= PTE | 010 0000 0001 0010 0000 0000
+VPN*4 | 010 0000 0000 0010 0000 0000
 | ובתרגום להקסדצימלי: 0x00201200 )תזכורת: נתון כי תוכן הכתובת 0x00201200 הוא (940001C0
פתרון:
נתון כי גודל המסגרת הפיזית הינו 23 סיביות. גודלה של כתובת פיזית הינו 32 סיביות, והיא מחולקת ל- PFN ו-offset. לכן גודלו של שדה ה-offset הוא 32-23=9 סיביות וגודלו של ה-VPN הוא 30-9=21 סיביות

## Slide 8: נתרגם את תוכן ה-PTE, 940001C0, לבינארי
0 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 9 | 
0000 | 1100 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0100 |  | 1001 | 
נתון כי גודלו של שדה ה-PFN הוא 23 סיביות: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0000 1100 0001 0000 0000 000 |  |  |  | 000 | 1 |  | 0010 |  | 1
0 22 |  |  |  | 23 25 | 26 |  | 27 30 |  | 31
PFN |  |  |  | Unused | Modified |  | Protection |  | Valid
PTBR = 0x1000
(00201200) : 94 00 01 C0
Virtual Addr: 30 bits
Physical Addr: 32 bits
0 22 | 23 25 | 26 | 27 30 | 31
PFN | Unused | Modified | Protection | Valid
PTE:
PFN (from PTE) | Offset (same as Virtual)
0000 0000 0000 0011 1000 000 | 0 1010 0000
ובתרגום להקסדצימלי: 0x000380A0
שלב ב': גישה שניה לזיכרון לכתובת 0x000380A0 להבאת הנתון
לכן הכתובת הפיזית הינה:

## Slide 9: Paging in x86 (64-bit mode)
עבור זיכרון עם כתובת וירטואלית בגודל 48 ביט (“64-bit mode”), גודל דף 4KB (כלומר היסט בגודל 12 ביט) וכניסה בטבלת הדפים בגודל 4B, גודל הזכרון הדרוש הוא 256GB:
רוב התהליכים במערכת כלשהי משתמשים רק במעט זיכרון. תקורה של 256GB עבור כל תהליך אינה אפשרית במגבלות הזכרון ובנוסף מיותרת (למעשה עבור רוב התהליכים טבלת תרגום כזאת תהיה רוב הזיכרון שהתהליך צורך).
על מנת לפתור את בעיית גודל הטבלה: ב-x86 ישנן מספר רמות של טבלאות תרגום המסודרות במבנה של עץ. אנו מקצים חלקים בטבלאות תרגום באופן דינאמי, רק כאשר יש צורך ממשי בטבלה, כך שכל תהליך מקצה רק את מרחב הזכרון הוירטואלי בו הוא משתמש בפועל.

## Slide 10: 4KB Page Mapping in 64 bit Mode 2003: AMD Opteron…
sign ext.
0
29
DIR
TABLE
OFFSET
Linear Address Space (4K Page)
11
20
512 entry Page Table
512 entry
Page Directory
PDE
4KByte Page
data
9
9
12
PTE
CR3 (PDPTR)
40 (4KB aligned)
M-12
M-12
12
21
30
38
512 entry Page Directory
Pointer Table
PDP entry
M-12
9
PDP
PML4
39
47
63
512 entry PML4 Table
PML4 entry
9
M-12
 64 
 64 
 64 
 64 
256 TB of virtual memory (248)
1 TB of physical memory (240)
PML4: Page Map Level 4
PDP: Page Directory Pointer

## Slide 11: 2MB Page Mapping in 64 bit Mode
PML4
PDP
sign ext.
0
29
DIR
OFFSET
Linear Address Space (2M Page)
20
512 entry
Page Directory
PDE
2MByte Page
data
9
21
CR3 (PDPTR)
40 (4KB aligned)
M-21
21
30
38
512 entry Page Directory
Pointer Table
PDP entry
M-12
9
39
47
63
512 entry PML4 Table
PML4 entry
9
M-12

## Slide 12: 1GB Page Mapping in 64 bit Mode
OFFSET
PML4
PDP
sign ext.
0
29
Linear Address Space (1G Page)
1GByte Page
data
30
CR3 (PDPTR)
40 (4KB aligned)
M-30
30
38
512 entry Page Directory
Pointer Table
PDP entry
9
39
47
63
512 entry PML4 Table
PML4 entry
9
M-12

## Slide 13: Question 1
A core similar to X86:
  64 bit mode
  Support small pages (translated by PTE) and large pages (translated by DIR)
  Table size in each hierarchy is the size of a small page
  Table entry size is 16 byte (in all hierarchies)
0
11
N1
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
N2
N3
N4
What is the size of a small page ?
12 bits in the offset field
 212 B = 4KB
How many entries are in each table?
Table size = Page Size = 4KB
Table Entry size = 16B
 4KB / 16B = 212 / 24 = 28 = 256 entries in each table

## Slide 14: Question 1
0
11
N1
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
N2
N3
N4
What are the values of N1, N2, N3 and N4 ?
We have 256 entries in each table  Need 8 bits to choose entry
Table [19:12] N1 = 19
DIR [27:20] N2 = 27
PDP [35:28] N3 = 35
PML4 [43:36] N4 = 43
64 bit (large & small)
PT size = Page size = 4KB
PTE = 16B
Page Table: 256 entries
What is the size of a large page ?
Large pages are pointed by DIR
Large page offset is 20 bits [19:0]  large page size = 220 = 1MB
We access a sequence of virtual addresses For each address, what is the minimal number of tables that were added in all the hierarchies?

## Slide 15: Question 1: sequence of allocations
PML4 PDP DIR PTE offset
0
27
11
19
E2
4KB Page
FF
8
8
12
Page
Table
CR3
12
20
28
35
PDP Table
82
8
36
43
63
PML4 Table
8
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
Page
Dir
D3
28
B25
937
C00
68
49
71
46
B5
622
68
00000 D3 82 FF E2 B25
00000 D3 82 FF E2 349
00000 D3 82 FF 68 937
349
00000 D3 82 28 49 C00
00000 71 46 B5 68 622
3 new tables + 1 regular page
0 new tables + 0 pages
0 new tables + 1 regular page
1 new tables + 1 regular page
3 new tables + 1 regular page

## Slide 16: TLB - Translation Lookaside Buffer
מנגנון הזיכרון הוירטואלי מאריך את זמן הביצוע של פעולות זיכרון כי נדרשות גישות נוספת לזיכרון עבור התרגום (גישה אחת לטבלה בכל רמה). כיצד נתמודד עם הפגיעה בביצועים?
הפתרון: הוספת TLB, מבנה המכיל מס' קטן של תרגומי כתובות, מכיל כניסות בטבלת התרגום שניגשנו אליהן לאחרונה (בפועל, ה- TLB הוא מטמון של PTEs):
לפני שניגש לבצע תרגום, נבדוק האם ה-TLB מכיל את הכניסה המתאימה בטבלת הדפים (ה-PTE). במידה של TLB hit – נוכל לקבל תרגום תוך מספר מחזורי שעון בודדים. אחרת, ניגש לטבלת התרגום שבזכרון כרגיל. יש למלא את התרגום ב-TLB עבור גישות עתידיות לאותו דף.
TLB-Tag
TLB-Set
Offset
Virtual page number

## Slide 17: Translation Look aside Buffer (TLB)
Page tables reside in memory  each translation requires an extra memory access (for each level)
TLB caches recently used PTEs
  speed up translation (typically 1 cycle hit)
  typically 128 to 256 entries, 4 to 8 way associative
TLB Indexing
On A TLB miss
  Page Miss Handler (PMH) gets PTE from memory
Access
Page Table
In memory
Yes
No
TLB Hit ?
Virtual Address
Physical
Addresses
TLB Access
Tag
Set
Offset
Virtual page number

## Slide 18: גישה ל-DTLB ולמטמון - דוגמא
נתון מחשב עם זיכרון פיזי, זיכרון מדומה ומטמון
מרחב הכתובות המדומה בגודל 2n.
גודל הזיכרון הפיזי 2m בתים.
גודל בלוק של המטמון הוא 2b בתים.
המטמון יכול להכיל 2c בלוקים.
שיטת העבודה של המטמון - Direct mapped.
כל גישה למטמון אורכת שני מחזורים:
  מחזור אחד על מנת לגשת לסט המתאים
  מחזור שני על מנת להשוות את ה-Tag של הבלוק השמור בקאש עם ה-Tag של הכתובת אליה ניגשים
Virtual Memory: 2n page size: 2q
Physical Memory: 2m
Cache size: 2c blocks (Direct mapped)
Block size: 2b
tag | set | $-offset
 | c | b

## Slide 19: ג. איזה שיפור במהירות התרגום ניתן להשיג אם מתכנן המחשב ידאג לכך שיתקיים q≥b+c ?
PFN | Page Offset | 
m-q | q | כתובת פיזית
VPN | Page Offset | 
n-q | q | כתובת מדומה
Virtual Memory: 2n page size: 2q
Physical Memory: 2m
Cache size: 2c blocks (Direct mapped)
Block size: 2b
Cache is physical:
Block: 2b  offset = b bits
Direct mapped, 2c blocks  2c sets  set = c bits
tag | set | $-offset
m-b-c | c | b

## Slide 20
ג. אם מתקיים אי השוויון q≥b+c אז ה-page offset (שהינו בגודל q ביטים) מכיל בתוכו את השדות set ו- cache-offset (שדות שגודלם הכולל b+c)
PFN | Page Offset | 
m-q | q | כתובת פיזית
VPN | Page Offset | 
n-q | q | כתובת וירטואלית
tag | set | $-offset
m-b-c | c | b
ומבחינת גישה למטמון
 מתקבל מצב בו נדע את מיקומו (מס' סט) של הנתון המבוקש במטמון עוד לפני קבלת תרגום מלא של כתובתו הוירטואלית לפיזית.
במקרה נוכל לבצע שתי משימות במקביל:
תרגום כתובת מדומה לפיזית (באמצעות גישה ל-TLB).
תחילת חיפוש הנתון במטמון (גישה לסט המתאים).
נשים לב שאת ה-tag match נוכל לבצע רק אחרי התרגום. אך עדיין, במקרה של TLB hit , זמן הגישה הכולל יתקצר.

## Slide 21: Question 4: Virtual Caches
L1 block size: 64B
 6 offset bits [5:0]
L1 data Cache: 32KB, 2 way associative
32KB = (215 / 26 bytes) / (2 ways) = 28 = 256 sets
 8 set bits [13:6]
VPN bits (in virtual address) are bits [47:12]
Question: How can we access the cache before we get the physical address?
Answer: Use virtual bits [13:12] from VPN!

## Slide 22: Question 4: Virtual Caches
Question: How can we access the cache before we get the physical address?
12 bits are not translated [11:0].
 We lack 2 translated bits [13:12] to get the full set number.
 access set using 2 untranslated (virtual) bits.
Bits [13:12] may be different from the bits obtained after translation.
 Need to compare the whole PFN (including physical bits [13:12]) to the tag stored in the cache.
Answer: Use virtual bits [13:12] from VPN!

## Slide 23: Question 4: Read Access
Offset
0
5
Set
6
13
Not Translated
12
11
VPN
Translated
47
40:12
=
=
Tag
Match
Tag
Match
Tag
[40:12]
Tag
[40:12]
Way 0
Way 1
PFN
40
13
12

## Slide 24
What will happen when we access virtual page A and then access virtual page B, which is mapped to the same physical page as A?
Offset
0
5
Set
6
13
Not Translated
12
11
VPN
Translated
47
PFN
40
13
12
VPN =
000000
VPN =
000001
2 virtual pages map to the same frame
000000|set|offset and 000001|set|offset
(01 and 00 are bits 13:12)
Physical
Addressed
Cache
[11:6]
Not translated
(Max 64 sets)
tag = zzzz
Phys. addressed cache:
The data exist only once
Virtual
Addressed
Cache
00 | [11:6]
01 | [11:6]
Virtual addressed cache:
The data may exist twice
NEED TO AVOID THIS!!!
Question 4
Page Table
PFN = zzzz
PFN = zzzz
tag = zzzz
tag = zzzz

## Slide 25
Offset
0
5
Set
6
13
Not Translated
12
11
VPN
Translated
47
PFN
40
13
12
Avoid having the same data twice in the cache
Since the 2 bits of the set are virtual, a given physical address can map to 4 different sets in the cache (“memory aliasing”).
When allocating new entry:
Check 4 sets (all options for 2 untranslated bits along with bits [11:6]) and see if same tag matches.
If yes, evict the other occurrences of the data (the aliases)
What will happen when we access virtual page A with a given offset, and then access virtual page B, which is mapped to the same physical page as A, with the same offset?
Virtual
Addressed
Cache
00 | [11:6]
01 | [11:6]
Virtual addressed cache:
The data may exist twice
NEED TO AVOID THIS!!!
tag = zzzz
tag = zzzz
Question 4

## Slide 26
L1 data Cache: 32KB
2 ways of 64B each
What happens in case of snoop to the cache?
Offset
0
5
Set
6
13
Not Translated
12
11
VPN
Translated
47
PFN
40
13
12
Physical data can appear in one of several sets
Since the 2 bits of the set address are virtual, a given physical address can map to 4 different sets in the cache (“aliasing”).
When the cache is snooped with a physical address [40:0]:
Snoop 4 sets (all options for [13:12] bits) * 2 ways in the cache!
 8 snoops instead of 1 
Virtual
Addressed
Cache
00 | [11:6]
01 | [11:6]
Virtual addressed cache:
The data may exist twice
NEED TO AVOID THIS!!!
tag = zzzz
tag = zzzz
Question 4

## Slide 27: PMH (Page miss handler)
ישנם dTLB ו – iTLB אשר מכילים תרגום של נתונים ופקודות (בהתאמה). שניהם מחולקים עבור דפים קטנים וגדולים.
כאשר ישנה גישה לזיכרון:
ניגשים ל-TLB המתאים עם ה-VPN המלא.
אם ישנו TLB Hit, נשתמש בתרגום שמצאנו.
במקרה של TLB Miss יש לגשת לטבלת הדפים על מנת להביא את התרגום וכן לעדכן את ה-TLB. לשם כך נפנה ל- PMH (Page Miss Handler).
  PMH: יחידה לוגית שאחראית על ביצוע החיפוש בהיררכיית הטבלאות (וגם מכילה STLB, כפי שנראה מיד)

## Slide 28: STLB (Secondary TLB)
ה-STLB מהווה עוד "רמה" של TLB (הוא גדול יותר - מכיל יותר PTEs).
בניגוד ל-TLBs שמופרדים לפי סוג/גודל דף, ה-STLB מכיל תרגומים עבור דפים המכילים פקודות וגם עבור דפים המכילים מידע. כמו כן הוא מכיל תרגומים של דפים קטנים וגדולים.
החיפוש ב-STLB נעשה באמצעות ה-VPN, בדומה ל-TLB.
במקרה של STLB Hit, נשתמש בתרגום שמצאנו.

## Slide 29
במקרה של ,STLB Missה-PMH יבצע תרגום (Page Walk): חיפוש בכל הירארכיית טבלאות הדפים, החל מהשורש (4PML) ועד למס' המסגרת הפיזית המוצבעת מכניסה כלשהי בטבלת דפים (PTE).
כדי לקצר את התהליך, ה-PMH מכילcaches עבור כניסות ברמות הגבוהות של התרגום: PML4 cache, PDP cache, DIR cache.
פונים אל כלcache ב-PMH עם כל הסיביות עד לרמת המטמון בה מחפשים (בפרט, עם הסיביות ששימשו אותנו גם בפנייה לרמות הקודמות בחיפוש):
אין צורך לשמור Cache עבור רמת ה-Page Table, מכיוון שה-TLB הוא Cache של PTEs.
0
11
19
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
27
35
43
Page Walk
cache | Accessed with virtual address bits | If hits, returns
PML4 cache | [47:39] | PML4 entry
PDP cache | [47:30] | PDP entry
DIR cache | [47:21] | PDE

## Slide 30: Page Walk
הבהרות:
ה-PMH ניגש לכל המטמונים במקביל ובוחר ברמה הגבוהה (ימנית) ביותר עבורה היה Hit.
אם ברמה כלשהי של המטמונים התרחשה פגיעה אז הצלחנו לחסוך את כל הגישות לזכרון עד לרמה זו.
לדוגמא: עבור פגיעה במטמון ברמת ה-PDP נמצא את התוכן של כניסת PDP מתאימה וכך נחסוך פנייה גם לטבלת PDP וגם לטבלת PML4.
לאחר פגיעה במטמון כלשהו עדיין נצטרך לגשת לזיכרון עבור הטבלאות ברמות הבאות.
בכל מקרה של גישה לזכרון בפועל ניגשים קודם ל-L1, אח"כ ל-L2, אח"כ ל-L3 ורק לבסוף לזיכרון הראשי.
0
11
19
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
27
35
43

## Slide 31: Question 2
64bit virtual address
4KB pages
The processor has a TLB
  TLB Hit: Get translation (physical frame) with no need to access translation tables
  TLB Miss: need to access PMH to do a Page Walk
The PMH contains a cache for each of the translation tables:
  PML4, PDP, DIR
All Caches and TLB are empty on start
For the sequence of memory accesses below, how many accesses are needed for each translation?
0
11
19
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
27
35
43
Address | memory access | Explanations
0000022334455666 |  | 
0000022334455777 |  | 
0000022884455777 |  | 

## Slide 32: Question 2
Address | memory access | Explanations
0000022334455666 |  | 
0000022334455777 |  | 
0000022884455777 |  | 
64bit virtual address
4KB pages
The processor has a TLB
  TLB Hit: Get translation (physical frame) with no need to access translation tables
  TLB Miss: need to access PMH to do a Page Walk
The PMH contains a cache for each of the translation tables:
  PML4, PDP, DIR
All Caches and TLB are empty on start
For the sequence of memory accesses below, how many accesses are needed for each translation?
0
11
19
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
27
35
43

## Slide 33: Question 2
Address | memory access | Explanations
0000022334455666 | 4 | We need to access the memory for each of the 4 translation tables
0000022334455777 |  | 
0000022884455777 |  | 
64bit virtual address
4KB pages
The processor has a TLB
  TLB Hit: Get translation (physical frame) with no need to access translation tables
  TLB Miss: need to access PMH to do a Page Walk
The PMH contains a cache for each of the translation tables:
  PML4, PDP, DIR
All Caches and TLB are empty on start
For the sequence of memory accesses below, how many accesses are needed for each translation?
0
11
19
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
27
35
43

## Slide 34: Question 2
Address | memory access | Explanations
0000022334455666 | 4 | We need to access the memory for each of the 4 translation tables
0000022334455777 | 0 | Same page  TLB hit  No memory access
0000022884455777 |  | 
64bit virtual address
4KB pages
The processor has a TLB
  TLB Hit: Get translation (physical frame) with no need to access translation tables
  TLB Miss: need to access PMH to do a Page Walk
The PMH contains a cache for each of the translation tables:
  PML4, PDP, DIR
All Caches and TLB are empty on start
For the sequence of memory accesses below, how many accesses are needed for each translation?
0
11
19
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
27
35
43

## Slide 35: Question 2
Address | memory access | Explanations
0000022334455666 | 4 | We need to access the memory for each of the 4 translation tables
0000022334455777 | 0 | Same page  TLB hit  No memory access
0000022884455777 | 3 | Hit in PML4 cache, miss in the PDP cache  Need to access memory 3 times: PDP, DIR, PTE
64bit virtual address
4KB pages
The processor has a TLB
  TLB Hit: Get translation (physical frame) with no need to access translation tables
  TLB Miss: need to access PMH to do a Page Walk
The PMH contains a cache for each of the translation tables:
  PML4, PDP, DIR
All Caches and TLB are empty on start
For the sequence of memory accesses below, how many accesses are needed for each translation?
0
11
19
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
27
35
43

## Slide 36: Question 3 (Exam Question)
Core similar to x86
supports small pages (pointed by PTE) and large pages (pointed by DIR).
What is the size of a large page?
The large page is pointed by DIR, therefore, all the bits under “DIR” are offset inside the large page: 224 = 16 MB
0
11
23
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
35
47
55
How many entries in each Page Table ?
PTE: 212
DIR: 212
PDP: 212
PML4: 28

## Slide 37: Question 3 (Exam Question)
TLB and PMH caches:
  4 entries, direct mapped.
  Hit time: 2 cycles. Miss known after 1 cycle.
  TLB and all PMH caches are accessed in parallel.
Access time to the main memory: 100 cycles (not including TLB/PMH cache miss time).
0
11
23
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
35
47
55

## Slide 38
0
11
23
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
35
47
55
Virtual Addr. | Cycles | Comment
FF81 2345 6789 ABCD |  | 
FF81 2340 6789 ABCD |  | 
FF80 2340 6789 ABCD |  | 
FF81 2340 6709 ABCD |  | 
FF81 2340 6709 A0CD |  | 
TLB 4entries
Direct mapped
TLB hit: 2 cycles
TLB miss: 1 cycle
Memory access: 100 cycle
תזכורת: פונים אל כלcache ב-PMH עם כל הסיביות עד לרמת המטמון בה מחפשים.

## Slide 39
0
11
23
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
35
47
55
Virtual Addr. | Cycles | Comment
FF81 2345 6789 ABCD | 401 | TLB + PMH cache miss in all levels: 1 + 4*100 = 401 cycles
FF81 2340 6789 ABCD |  | 
FF80 2340 6789 ABCD |  | 
FF81 2340 6709 ABCD |  | 
FF81 2340 6709 A0CD |  | 
TLB 4entries
Direct mapped
TLB hit: 2 cycles
TLB miss: 1 cycle
Memory access: 100 cycle
תזכורת: פונים אל כלcache ב-PMH עם כל הסיביות עד לרמת המטמון בה מחפשים.

## Slide 40
Virtual Addr. | Cycles | Comment
FF81 2345 6789 ABCD | 401 | TLB + PMH cache miss in all levels: 1 + 4*100 = 401 cycles
FF81 2340 6789 ABCD | 202 | TLB Miss + (PML4, PDP, DIR) = (H,H,M): 1 cycle PDP-$ Read: 1 cycle DIR-$ Miss: 100 cycles PTE-$ Miss: 100 cycles
FF80 2340 6789 ABCD |  | 
FF81 2340 6709 ABCD |  | 
FF81 2340 6709 A0CD |  | 
0
11
23
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
35
47
55
TLB 4entries
Direct mapped
TLB hit: 2 cycles
TLB miss: 1 cycle
Memory access: 100 cycle
תזכורת: פונים אל כלcache ב-PMH עם כל הסיביות עד לרמת המטמון בה מחפשים.

## Slide 41
Virtual Addr. | Cycles | Comment
FF81 2345 6789 ABCD | 401 | TLB + PMH cache miss in all levels: 1 + 4*100 = 401 cycles
FF81 2340 6789 ABCD | 202 | TLB Miss + (PML4, PDP, DIR) = (H,H,M): 1 cycle PDP-$ Read: 1 cycle DIR-$ Miss: 100 cycles PTE-$ Miss: 100 cycles
FF80 2340 6789 ABCD | 401 | TLB + PMH cache miss in all levels: 1 + 4*100 = 401 cycles
FF81 2340 6709 ABCD |  | 
FF81 2340 6709 A0CD |  | 
0
11
23
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
35
47
55
TLB 4entries
Direct mapped
TLB hit: 2 cycles
TLB miss: 1 cycle
Memory access: 100 cycle
תזכורת: פונים אל כלcache ב-PMH עם כל הסיביות עד לרמת המטמון בה מחפשים.

## Slide 42
Virtual Addr. | Cycles | Comment
FF81 2345 6789 ABCD | 401 | TLB + PMH cache miss in all levels: 1 + 4*100 = 401 cycles
FF81 2340 6789 ABCD | 202 | TLB Miss + (PML4, PDP, DIR) = (H,H,M): 1 cycle PDP-$ Read: 1 cycle DIR-$ Miss: 100 cycles PTE-$ Miss: 100 cycles
FF80 2340 6789 ABCD | 401 | TLB + PMH cache miss in all levels: 1 + 4*100 = 401 cycles
FF81 2340 6709 ABCD | 302 | TLB Miss + (PML4, PDP, DIR)=(H,M,M): 1 cycle 2 + (3×100) = 302 cycles PDP Miss Explanation: PDP Entry that was filled for the access 2 (81 234) was replaced by entry that was filled in access 3 (80 234) as they map to same set in PDP Cache (Same explanation for DIR cache miss).
FF81 2340 6709 A0CD |  | 
0
11
23
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
35
47
55

## Slide 43
0
11
23
12
63
sign ext.
DIR
TABLE
OFFSET
PDP
PML4
35
47
55
Virtual Addr. | Cycles | Comment
FF81 2345 6789 ABCD | 401 | TLB + PMH cache miss in all levels: 1 + 4*100 = 401 cycles
FF81 2340 6789 ABCD | 202 | TLB Miss + (PML4, PDP, DIR) = (H,H,M): 1 cycle PDP-$ Read: 1 cycle DIR-$ Miss: 100 cycles PTE-$ Miss: 100 cycles
FF80 2340 6789 ABCD | 401 | TLB + PMH cache miss in all levels: 1 + 4*100 = 401 cycles
FF81 2340 6709 ABCD | 302 | TLB Miss + (PML4, PDP, DIR)=(H,M,M): 1 cycle 2 + (3×100) = 302 cycles PDP Miss Explanation: PDP Entry that was filled for the access 2 (81 234) was replaced by entry that was filled in access 3 (80 234) as they map to same set in PDP Cache (Same explanation for DIR cache miss).
FF81 2340 6709 A0CD | 2 | TLB Hit: 2 cycles (no need to go to PMH)

## Slide 44: Virtual Memory And Cache
TLB access is serial with cache access
Page table entries are cached in L1, L2 and L3 (like data)
Yes
Page Walk: get PTE from memory Hierarchy
No
Access
Cache
Virtual Address
L1 Cache
Hit ?
Yes
No
Physical
Addresses
Data
No
Access
Memory
L2 Cache
Hit ?
TLB
Hit ?
Access
TLB
STLB
Hit ?
No

## Slide 45: Caches and Translation Structures
Platform
On-die
Core
PMH
L1 data cache
L1 Inst. cache
L2
Inst. TLB
Data. TLB
translation
L3
Instruction bytes
PTE
PTE
STLB
PTE
Memory
PDE cache
PDP cache
PML4 cache
PDE entry
PDP entry
PML4 entry
VA[47:12]
VA[47:21]
VA[47:30]
VA[47:39]
Page
Walk
Logic
Load entry
build

## Slide 46: Backup

## Slide 47: הבעיה
ישנה כמות נתונה ומוגבלת של זיכרון פיזי. איך נחלק אותו בין התהליכים השונים?
CPU
תהליך 2
תהליך 1
תהליך 3
זיכרון פיזי

## Slide 48: הפתרון: זיכרון וירטואלי
כל תהליך משתמש במרחב כתובות וירטואלי אשר ייחודי לו. הדבר גורם לאשליה שרץ במעבד תהליך אחד שכל הזיכרון שייך לו. בריצת התהליך, הגישה לזיכרון היא רק ע"פ כתובות וירטואליות.
מאחורי הקלעים, מערכת ההפעלה ממפה את מרחב הזיכרון הווירטואלי של כל תהליך לזיכרון הפיזי (או לדיסק).
כאשר התהליך ניגש לכתובת וירטואלית , החומרה מתרגמת את הכתובת הוירטואלית לכתובת פיזית ע"פ המיפוי שבנתה מערכת ההפעלה.

## Slide 49: מושגים
מסגרת – הזיכרון הפיזי מחולק ליחידות שוות שנקראות מסגרות.
PFN (physical frame number) – מספר מסגרת במרחב הפיזי.
דף (page) – הזיכרון הלוגי (וירטואלי) של כל תהליך מחולק ליחידות שוות בגודל למסגרות. כל יחידה נקראת דף.
VPN (virtual page number) – מספר דף במרחב הלוגי.
גודל מסגרת בזיכרון הפיזי = גודל דף בזיכרון הווירטואלי.
swapping – ניצול הזיכרון המשני להרחבת מרחב הזיכרון שבשימוש. מבטל את החובה כי כל תהליך ישהה בזיכרון הפיזי במהלך כל הריצה, ובפרט מאפשר להריץ תהליכים גדולים מגודל הזיכרון הפיזי.
זיכרון פיזי – הזיכרון של המחשב.
זיכרון וירטואלי – מרחב זיכרון מדומה אליו ניגש תהליך.

## Slide 50: יתרונות הזיכרון הווירטואלי
אפשרות להגדיל את הזיכרון השמיש מעבר לגודל הזיכרון הפיזי, בעזרת Swapping.
אין צורך ב-Relocation – לכל תוכנית מרחב זיכרון וירטואלי נפרד ורציף (מתחיל מכתובת 0 בזיכרון).
שיתוף זיכרון קל – יכולים להחזיק דף אחד בזיכרון הפיזי שאליו יצביעו רשומות PTE של תהליכים שונים.
  מקרה פרטי: תמיכה יעילה בריבוי תהליכים (fork).
הגנה (הפרדה) – בין מרחבי זיכרון של תהליכים שונים.

## Slide 51: מבנה הזיכרון הפיזי
הזיכרון הפיזי מחולק ל-2 חלקים:
"החלק העליון" מכיל מסגרות המכילות טבלאות תרגום עבור המרחבים הווירטואליים של כל התהליכים.
"החלק התחתון" מכיל מסגרות המכילות חלק מהזיכרון של חלק מהתהליכים.
כל מסגרת יכולה להכיל דף כלשהו, ללא סדר מסוים
למשל: מסגרת X מכילה דף זכרון של תהליך מס' 1 מסגרת X+1 מכילה דף של תהליך 2 מסגרת X+2 מכילה שוב דף של תהליך 1 וכך הלאה...

## Slide 52: מבנה הזיכרון הפיזי
2
1
3
2
1
3
2
1
3
זיכרון משני
(דיסק)
3
2
1
PTE
PTE
PTE
PT
PT
זיכרון ראשי
PTBR (Page Table Base Register)
2

## Slide 53: מהלך גישה לכתובת וירטואלית
כל תהליך ממען רק לפי הכתובות הווירטואליות שלו, ולכן כדי שה-CPU יגש לנתון בזיכרון הפיזי יש צורך לתרגם את הכתובת הווירטואלית לכתובת פיזית.
הגישה להיררכיית הזכרון (מטמונים / זכרון RAM) הינה לפי כתובת פיזית!
Offset | VPN
VPN (Virtual Page Number) הוא מספר דף וירטואלי במרחב של התהליך.
Offset – היסט מתחילת הדף לבית אליו רוצים לגשת.
ניגשים למסגרת הנכונה בזכרון הפיזי ע"י תרגום ה-VPN בטבלת התרגום.
ניגשים למיקום הנכון בתוך המסגרת ע"פי ה-offset (שאינו מתורגם).

## Slide 54: תרגום כתובת וירטואלית לפיזית
שדה PFN – זהו מספר המסגרת בה יושב הדף בזיכרון הפיזי.
שדה offset – אותו שדה ה- offset של הכתובת הוירטואלית.
בסך הכל עבור כל גישה לזכרון ע"י התכנית ישנן 2 גישות לזיכרון הפיזי – אחת לטבלת התרגום , ואחת לנתון עצמו.
VPN | offset
PFN | offset
טבלת תרגום

## Slide 55: מבנה טבלת תרגום
. . .
PTE
. .
כל כניסה נקראת PTE
(Page Table Entry)
עבור כל דף וירטואלי במרחב התהליך יש כניסה אחת בטבלת התרגום של אותו תהליך.
כלומר, לפי ה-VPN בכתובת הווירטואלית מוצאים את כניסת ה-PTE המתאימה בטבלת התרגום, ומתוכה את המיקום המתאים בזכרון הפיזי

## Slide 56: מבנה טבלת תרגום
PTE
PTE
במערכת יש כמה תהליכים, אך בכל רגע נתון יש רק תהליך אחד שפעיל כרגע במעבד.
רגיסטר ה-PTBR (Page Table Base Register) תמיד מצביע לתחילת טבלת התרגום של התהליך הפעיל כרגע.
כאשר מתבצעת החלפת קשר, יש לשנות את ה-PTBR להצביע על תחילת טבלת התרגום של התהליך החדש.
PTE
PTBR

## Slide 57
חישוב כתובת (פיסית) של הכניסה המתאימה לדף מס' VPN בטבלת התרגום:
PTE_Address = [PTBR] + VPN*(Size Of PTE)
* sizeof(PTE)
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 58: מבנה כניסה בטבלת התרגום
V | M | PFN
שדה PFN - זהו מספר המסגרת בה יושב הדף בזיכרון הפיזי.

## Slide 59: מבנה כניסה בטבלת התרגום
V | M | PFN
סיבית Valid – מציינת האם הדף נמצא בזיכרון הפיזי. (אם לא, ייתכן שהדף נמצא בזכרון המשני, או שהכתובת לא חוקית, או שלא הוקצתה בפועל כי לא נעשה בה שימוש עד כה, ועוד)
V | M | PFN
סיבית Modified (לעתים נקראת גם Dirty) – בדומה למדיניות כתיבה Write-Back מעדכנים את תוכן הדף בזיכרון המשני רק כאשר מפנים אותו מהזיכרון הפיזי.
הסיבית M מציינת האם הדף עודכן מאז הבאתו למטמון. אם כן, בפינוי הדף נעדכן את תוכנו בדיסק.

## Slide 60: מדיניות הבאת דפים: Paging On Demand
מדיניות הבאת הדפים היא Paging on Demand, כלומר רק כשיש דרישה מביאים את הדף המתאים לזיכרון הפיזי.
אם הדף לא קיים בזיכרון הפיזי, בפנייה אליו תקרה פסיקת Page Fault (פסיקה שמשמעותה פנייה לכתובת וירטואלית שאין עבורה מיפוי לכתובת פיזית).
הפסיקה מטופלת ע"י מערכת ההפעלה. אם הדף המבוקש נמצא בדיסק, המערכת צריכה לטעון אותו לאחת המסגרות הפנויות בזיכרון הפיזי. במידה ואין מסגרת פנויה בזכרון אז יש לפנות את אחד הדפים, לעדכן את ערכו של הדף שהוצא בזיכרון המשני (אם ביט ה-Modified דלוק), ולהכניס את הדף החדש למסגרת שפונתה.
הפינוי נעשה לפי מדיניות LRU.
V | M | PFN