## Slide 1: Multithreading
Tutorial 12
Computer Architecture 246267

## Slide 3: Superscalar Execution
Dependencies, cache misses, and branch mispredictions
reduce throughput/utilization
Time

## Slide 4: Prediction

## Slide 5: Blocked Multithreading (“Switch On Event”)
May increase utilization and throughput, but must switch when current
thread goes to low utilization/throughput section (e.g. L2 cache miss)
Time

## Slide 6: Fine Grained Multithreading
Increases utilization/throughput by reducing impact of dependences
Time

## Slide 7: Simultaneous Multithreading (SMT)
Increases utilization/throughput by reducing impact of
dependencies, cache misses, and branch mispredictions
Time
In-order
fetch/decode/rename
In-order Retire
Out-Of-Order Execution

## Slide 8: Note: MT is not CMP!

## Slide 10: Question 1
א. חשבו את ה-IPC (instructions per cycle) כתלות במס' ה-threads (N)
ב. מהו ה-IPC המקסימלי שניתן להשיג?
ג. מהו מס' החוטים N1 המאפשר ביצועים מקסימליים?
ד. שרטטו גרף של IPC(N)
ה. ...
ו. ...

## Slide 11: Question 1.a
Develop an equation for the IPC as a function of the running threads (N)?
Memory access: Q cycles
Memory access:
Each M instructions

## Slide 12: Question 1.a
דרך ב'
Thread כלשהו יצא להמתנה עבור גישה לזכרון בכל M פקודות, כלומר M∙CPIideal מחזורים.
בזמן ההמתנה (שאורכת q מחזורים) נתפנה להרצת (N-1) ה-threads האחרים, כלומר סה"כ נבצע N ∙ M פקודות ב-M∙CPIideal+q מחזורים, ולכן:
= = =
=
חשבו את ה-IPC (instructions per cycle) כתלות במס' ה-threads (N).

## Slide 13: Question 1.b
What is the best achievable performance?
 What is the highest IPC?
Answer:
Best IPC is achieved when there are no delays due to memory accesses (all latencies are masked by other threads’ instructions):

## Slide 14: Question 1.c
What is the number of threads (N1) that allows reaching this performance?

## Slide 15: Question 1.c
דרך ב'
על מנת למסך את הגישה לזכרון של התהליך, אנו צריכים למלא q מחזורים באמצעות (N-1) תהליכים אחרים.
כל אחד מהתהליכים הנ"ל יבצע M∙CPIideal מחזורים
סה"כ נקבל:
מהו מס' החוטים N1 אשר יתן ביצועים מקסימליים CPI(ideal)?

## Slide 16: Question 1.d
Draw the graph of IPC as a function of N
Threads (N)
IPC
IPCideal
N1

## Slide 17: Question 1.e
Add k = miss rate to the equation (k = 1  100% miss rate. Hit rate = 1-k):
Solve the following equation to get k:
An improvement was suggested: adding a L1 cache with 0 cycles access time.
What value of the cache hit rate will provide maximum performance when we have N1/2 threads?
Answer
Set these constraints into the CPI equation:

## Slide 18: Question 1.e
What value of the cache hit rate will provide maximum performance when we have N1/2 threads?
דרך ב'
עם הוספת המטמון זמן הגישה הממוצע לזכרון הופך ל-q∙miss_rate
בסעיף קודם חישבנו את הנוסחה למס' החוטים שמאפשר ביצועים מקסימליים. נחליף את q ב-q∙miss_rate והנוסחה תקפה גם כאן:
נשווה את הנוסחה הנ"ל למס' החוטים הדרוש, שהינו , ונקבל:
נבודד את miss_rate ונקבל:
 1 – miss_rate = hit_rate =

## Slide 19: Question 1.f
How will the cache addition affect this CPU?
Impact on area
Impact on power
Impact on complexity
Area will increase
Power will decrease (assuming a sufficient hit rate)
Complexity will increase due to cache
  but will decrease if the CPU will be redesigned to run less threads..

## Slide 20: Reminder: Fine Grained Multithreading
Increases utilization/throughput by reducing impact of dependences
Time

## Slide 23
CPIST = 2 + 0.1 * 40 * (1-pST) // each 10 cycles may be a miss penalty of 40
CPIMT = 1 + 0.2 * 20 * (1-pMT) // each 5 cycles may be a miss penalty of 20
pST – pMT = 0.25

## Slide 24
CPIST = 2 + 0.05 * 200 * (1-pST) // each 20 cycles may be a miss penalty of 200
CPIMT = 1 + 0.1 * 100 * (1-pMT) // each 10 cycles may be a miss penalty of 100
pST – pMT = 0.1

## Slide 25: Power/Performance
Tutorial no. 13
Computer Architecture 046267

## Slide 26: Power/Performance
נתונים שני מעבדים, קטן וגדול:
המעבד הגדול | המעבד הקטן | 
4mm2 | 2mm2 | שטח
4 wide | 2 wide | רוחב ה-μarch
2 | 1 | IPC
 | 0.5W | Leakage Power
1500pF | 500pF | קיבול דינאמי
1 | 1 | מספר threads
תדר ב Ghz מעבד גדול | תדר ב Ghz מעבד קטן | מתח ב-V
0.7 | 1 | 0.6
1 | 1.25 | 0.65
1.35 | 1.5 | 0.7
1.75 | 1.75 | 0.75
2.25 | 2 | 0.8
2.5 | 2.25 | 0.85
3 | 2.5 | 0.9
3.5 | 2.75 | 0.95
4 | 3 | 1
נקודות מתח ותדר אפשריות לעבודת המעבדים:

## Slide 27: שאלה 1
המהנדסים רוצים לבנות מחשב המסוגל לפזר הספק מעבד של 4W. באיזה מעבד עליהם לבחור כדי לקבל ביצועי Single Thread גבוהים ביותר? הסבירו.
נניח שה-leakage פרופורציונאלי בקירוב לשטח:
המעבד הגדול | המעבד הקטן | 
4mm2 | 2mm2 | שטח
 | 0.5W | Leakage Power
area big core
area small core
Leakage big core = × Leakage small core = 2 × 0.5w = 1w

## Slide 28: שאלה 1
נשתמש בנוסחא: Power = leakage + cv2f
ההספק למעבד צריך להיות ≤4W
המעבד הקטן ירוץ בתדר 3GHz
המעבד הגדול ירוץ בתדר 2.5GHz
P tot מעבד גדול w | P tot מעבד קטן w | P act מעבד גדול w | P act מעבד קטן w | תדר מעבד גדול GHz | תדר מעבד קטן GHz | מתח ב Volt’s
1.38 | 0.68 | 0.38 | 0.18 | 0.7 | 1 | 0.6
1.63 | 0.76 | 0.63 | 0.26 | 1 | 1.25 | 0.65
1.99 | 0.87 | 0.99 | 0.37 | 1.35 | 1.5 | 0.7
2.48 | 0.99 | 1.48 | 0.49 | 1.75 | 1.75 | 0.75
3.16 | 1.14 | 2.16 | 0.64 | 2.25 | 2 | 0.8
3.71 | 1.31 | 2.71 | 0.81 | 2.5 | 2.25 | 0.85
4.65 | 1.51 | 3.65 | 1.01 | 3 | 2.5 | 0.9
5.74 | 1.74 | 4.74 | 1.24 | 3.5 | 2.75 | 0.95
7.00 | 2.00 | 6.00 | 1.50 | 4 | 3 | 1
המעבד הגדול | המעבד הקטן | 
1500pF | 500pF | קיבול דינאמי
1W | 0.5W | Leakage Power

## Slide 29: שאלה 1
נניח שהביצועים פרופורציונאליים בקירוב ל- IPC × F
ביצועי המעבד הקטן
Perf = 1inst/cyc × 3GHz = 3G inst/sec
ביצועי המעבד הגדול
Perf = 2inst/cyc × 2.5GHz = 5G inst/sec
לכן למעבד הגדול ביצועים טובים יותר

## Slide 30: שאלה 2
במידה ויש לבחור בשני מעבדים גדולים או בשני מעבדים קטנים כדי לקבל מחשב בעל ביצועי 2way Multi Thread גבוהים ביותר, באיזה מעבדי יש לבחור (שניים גדולים או שניים קטנים)? הסבירו.
ההספק למעבד צריך להיות ≤2W
המעבדים הקטנים ירוצו בתדר 3GHz
המעבדים הגדולים ירוצו בתדר 1.35GHz
P tot מעבד גדול w | P tot מעבד קטן w | P act מעבד גדול w | P act מעבד קטן w | תדר מעבד גדול GHz | תדר מעבד קטן GHz | מתח ב Volt’s
1.38 | 0.68 | 0.38 | 0.18 | 0.7 | 1 | 0.6
1.63 | 0.76 | 0.63 | 0.26 | 1 | 1.25 | 0.65
1.99 | 0.87 | 0.99 | 0.37 | 1.35 | 1.5 | 0.7
2.48 | 0.99 | 1.48 | 0.49 | 1.75 | 1.75 | 0.75
3.16 | 1.14 | 2.16 | 0.64 | 2.25 | 2 | 0.8
3.71 | 1.31 | 2.71 | 0.81 | 2.5 | 2.25 | 0.85
4.65 | 1.51 | 3.65 | 1.01 | 3 | 2.5 | 0.9
5.74 | 1.74 | 4.74 | 1.24 | 3.5 | 2.75 | 0.95
7.00 | 2.00 | 6.00 | 1.50 | 4 | 3 | 1

## Slide 31: שאלה 2
נניח שהביצועים פרופורציונאליים בקירוב ל- IPC × F × N (N הוא מספר המעבדים)
ביצועי זוג המעבדים הקטנים
Perf = 1inst/cyc × 3GHz × 2 = 6G inst/sec
ביצועי זוג המעבדים הגדולים
Perf = 2inst/cyc × 1.35GHz × 2 = 5.4G inst/sec
לכן לזוג המעבדים הקטנים ביצועים טובים יותר

## Slide 32: Power curve
P0
P1
Pn
Freq
Power
P2
Vmin = Energy efficient point
Freq decrease doen’t decrease V: P ~ K.F
freq decrease by 1% decreases power by 1%
Perf. features better than 1:1
  Power = CV2f ; f = KV  Power ~ f3
  Program execution time ~ 1/f
  E = P×t  E ~ f2
   Pn is the most energy efficient point
X
~3X
Perf. Features better than 1:3
(1% perf / less than 3% power)