## Slide 1: Exam questions

## Slide 2: Virtual Memory
Sign Ext
PML3
PML2
PTE
offset
31 27 26 21 20 15 14 9 8 0
נתון מעבד דמוי x86 העובד במבנה הכתובת הבא:
כל טבלת דפים (בכל הרמות) היא בגודל דף.
במעבד קיים TLB בעל זמן גישה (ל-hit או miss) של 3 מחזורים. במקרה של TLB miss פונים ל-PMH. ה-PMH כולל translation caches, PML2$ ו-PML3$ שהגישה אליהם מתבצעת במקביל. זמן גישה (ל-hit או miss) 4 מחזורים. ב-PML2$ קיימת כניסה אחת וב-PML3$ קיימות 4 כניסות. לאחר ביצוע תרגום, מידע התרגום המעודכן מוכנס לכל המבנים שאליהם ניגשו במהלך התרגום.
במעבד קיים data cache בעל גודל שורה של 32 בתים. זמן גישה (ל-hit או miss) 6 מחזורים.
(10 נק') נתונה סידרת פניות לכתובות וירטואליות (בבסיס 8). עבור כל אחת מהפניות יש לפרט:
  עבור PML2$, PML3$ וה-TLB האם הניב hit או miss, או שלא ניגשו אליו (n.a.)
  מספר הגישות ל-Data cache שהסתיימו ב-hit, ומספר הגישות שהסתיימו ב-miss (עבור התרגום בלבד, לא כולל הפניות להבאת הנתון עצמו)
  זמן הגישה הכולל להבאת התרגום. זמן גישה לזיכרון הוא 100 מחזורים
  מספר טבלאות הדפים החדשות שאליהם ניגשים עבור התרגום, ושעדיין לא ניגשו אליהם בפניות הקודמות בסידרת הפניות
בתחילת הסידרה כל ה-caches ריקים. במהלך הסידרה לא מפונות שורות מה-data$ ומה-TLB.
TLB: 3cc
PMH: 4cc
PML2: 4 entries – fully associative, LRU
PML3: 1 entry
Cache: 32B, 6cc
Memory: 100cc

## Slide 3: Virtual Memory
Sign Ext
PML3
PML2
PTE
offset
31 27 26 21 20 15 14 9 8 0
TLB: 3cc
PMH: 4cc
PML2: 4 entries – fully associative, LRU
PML3: 1 entry
Cache: 32B, 6cc
Memory: 100cc
כל טבלת דפים (בכל הרמות) היא בגודל דף.
PML2 or PML3
[26:21]
[20:15]
[14:9]
6 bits
Page size = 512 bytes
512 byte / 64 = 8 bytes per translation
Data Cache
T0: 8B
T1: 8B
T2: 8B
T3: 8B
4 translations per cache line

## Slide 4
כתובת בבסיס 8 (כל סיפרה פרט לעליונה מציינת 3 סיביות) | TLB h/m | PML3 $ h/m/n.a. | PML2 $ h/m/n.a. | D$ num hits | D$ num misses | Access time | Num new tables
376 7654 3210 | miss | 67 miss | 6765 miss | 0 | 3 PML3, PML2, PTE | 3 + 4 + + 106×3 = 325 | 3
376 7644 3210 | miss | 67 hit | 6764 miss | 1 PML2 | 1 PTE | 3 + 4 + 6 + 106×1 = 119 | 2
376 4654 3210 | miss | 64 miss | 6465 miss | 1 PML3 | 2 PTE, PML2 | 3 + 4 + 6 + 106×2 = 225 | 2
376 7654 1210 | miss | 67 miss | 6765 hit | 1 PTE | 0 | 3 + 4 + 6 = 17 | 1
376 7644 3710 | hit | na | na | 0 | 0 | 3 | 0
כל דף הוא בגודל 29 בתים ובכל רמה יש 26 כניסות  גודל כל כניסה היא 29/26 = 23 = 8 בתים. בכל שורה ב-cache יש לכן 32 / 8 = 4 כניסות בכל שורה: 0123 או 4567
TLB: 3cc
PMH: 4cc
PML2: 4 entries – fully associative, LRU
PML3: 1 entry
Cache: 32B, 6cc
Memory: 100cc
Sign Ext
PML3
PML2
PTE
offset
31 27 26 21 20 15 14 9 8 0

## Slide 5: Virtual Memory
כתובת בבסיס 8 (כל סיפרה פרט לעליונה מציינת 3 סיביות) | TLB h/m | PML3 $ h/m/n.a. | PML2 $ h/m/n.a. | D$ num hits | D$ num misses | Access time | Num new tables
376 7654 3210 | miss | 67 miss | 6765 miss | 0 | 3 PML3, PML2, PTE | 3 + 4 + + 106×3 = 325 | 3
376 7644 3210 | miss | 67 hit | 6764 miss | 1 PML2 | 1 PTE | 3 + 4 + 6 + 106×1 = 119 | 2
376 4654 3210 | miss | 64 miss | 6465 miss | 1 PML3 | 2 PTE, PML2 | 3 + 4 + 6 + 106×2 = 225 | 2
376 7654 1210 | miss | 67 miss | 6765 hit | 1 PTE | 0 | 3 + 4 + 6 = 17 | 1
376 7644 3710 | hit | na | na | 0 | 0 | 3 | 0
TLB: 3cc
PMH: 4cc
PML2: 4 entries – fully associative, LRU
PML3: 1 entry
Cache: 32B, 6cc
Memory: 100cc
Sign Ext
PML3
PML2
PTE
offset
31 27 26 21 20 15 14 9 8 0

## Slide 6: OOO memory
יש למלא את הטבלה שבהמשך. לכל פקודה יש לרשום:
R3, R2, R1 – ערכי הרגיסטרים הארכיטקטוניים לאחר commit של הפקודה.
עבור פקודה ממסלול שגוי, הערך שחושב עבור רגיסטר בזמן execute.
addr – כתובת הגישה לזיכרון – עבור פקודות load ו-store בלבד.
data – ערך זיכרון שנקרא או נכתב – עבור פקודות load ו-store בלבד.
T alloc: הזמן בו מבוצעת אלוקציה: עד 3 פקודות בכל מחזור, החל מ- t =1. ניתן לבצע אלוקציה רק כאשר לכל הפקודות שמספק ה- frontend במחזור יש מקום ב-ROB.
ב-ROB יש 9 כניסות. כל פקודה (כולל פקודות Store) תופסת מקום אחד ב-ROB.
פקודת מוצאת מה-ROB במחזור שלאחר ה-commit שלה, וכבר במחזור זה פקודה חדשה יכולה לבצע alloc ולהשתמש במקום שהתפנה.
Src1 , src2: מספרי הרגיסטרים המשמשים כ-sources לפקודה: Pi עבור רגיסטר פיזי, ו-Ri במידה וקוראים ישירות את הרגיסטר הארכיטקטוני. עבור store: src1 – הרגיסטר המשמש לחישוב הכתובת. src2 – הרגיסטר המכיל את הנתון.
T src1 ready , T src2 ready: הזמן בו מוכן כל אחד ערכי ה-sources לפקודה. אם ה-src כבר מוכן בזמן האלוקציה, אז זמן זה יהיה שווה לזמן האלוקציה. אחרת, זמן זה שווה ל- T data readyשל הפקודה שמחשבת את הערך של ה-src.
T exe : הזמן בו הפקודה נשלחת לביצוע. הניחו כי ישנן אינסוף יחידות ביצוע.
  פקודה יכולה להיכנס לביצוע לכל המוקדם במחזור שלאחר האלוקציה.
  פקודה נכנסת לביצוע במחזור השעון שלאחר המחזור בו כל ה-src-ים מוכנים. פקודת store נכנסת לביצוע במחזור השעון שלאחר המחזור בו src1 (המשמש לחישוב הכתובת) מוכן.
  פקודת מוצאת מה-RS במחזור שלאחר תחילת הביצוע שלה (Texe+1), וכבר במחזור זה פקודה חדשה יכולה לבצע alloc ולהשתמש במקום שהתפנה.

## Slide 7: OOO memory
מולאו בחלקם, יש להשלים את החסר
Load block code : עבור load שנשלח לביצוע בזמן t=Texe, או שהוסר עבורו תנאי חסימה קודם בזמן t, תנאי החסימה נבדקים בזמן t+1 לפי הסדר (רישמו את כל תנאי החסימה לפי הסדר):
unknown store address (התנאי מוסר בזמן t = T addr ready של ה-store החוסם)
waiting for store data (התנאי מוסר בזמן t = T data ready של ה-store החוסם)
T addr ready : ממולא עבור פקודות load ו-store בלבד: Texe+1
עבור load ו- store המבוצעים באותו זמן t: תנאי החסימה של ה-load נבדקים בזמן t+1, בזמן זה הכתובת של ה-store ידועה, ולכן ה-load לא נחסם על unknown store address ע"י ה-store.
T data ready :
  עבור פקודות ALU: פקודות Add,Sub: Texe+1, פקודת Mul: Texe+5.
  עבור load שהוסרו עבורו כל תנאי החסימה בזמן t או שבוצע בזמן t ולא נחסם:
  במידה וה-load פוגע ב-cache, או שיש store to load forwarding: בזמן t+3.
  אחרת, במידה ובוצע load אחר לאותה שורה ב-cache בזמן t’<t: בזמן max(t’+9, t+3).
  אחרת, בזמן t+9.
  עבור store: T src2 ready + 1
עבור פקודת Jump עם חיזוי שגוי, מבוצע flush בזמן Texe+1, והפקודות מהמסלול הנכון מבצעות אלוקציה החל מזמן Texe+5 (במידה ואין סיבה אחרת שמעכבת את האלוקציה).
T commit: הזמן בו הפקודה מבצעת commit. ניתן לבצע commit לעד 3 פקודות בכל מחזור. פקודה (למעט store) יכולה לבצע commit החל מזמן T data ready+1.
פקודת store יכולה לבצע commit החל מזמן max(T addr ready, T data ready) +1.
הנחות:
  הכתובות הן פיזיות (אין צורך בתרגום). כל הערכים המספריים הם בבסיס 16.
  L1 data cache : גודל שורה 3210B = 2016B. write allocate. ריק בתחילת הביצוע.
  בתחילת הביצוע כתובת N בזכרון מכילה את הערך N.
  ה-frontend מספק עד 3 פקודות למחזור.
  בטבלה רשומות הן פקודות מהמסלול הנכון והן פקודות מהמסלול השגוי.
3 wide alloc (all or nothing)
ROB: 9 entries
Free entry after commit
RS:
Free entry after EXE
MUL: 5cc
Load:
hit/St2Ld: 3cc after BC=0
Miss: 9cc
Max(t’+9, t+3)
Jump:
flush: Texe+1
Alloc: Texe+5
Data Cache:
Write allocate
32 byte

## Slide 8
Pdst | instruction | R1 | R2 | R3 | addr | data | src1 | src2 | T alloc | T src1 ready (addr) | T src2 Ready (data) | T exe | block code | T addr ready | T data ready | T commit
1 | mul R3  R1 × 4 | 20 | 10 | 80 |  |  | R1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 7 | 8
2 | store m[R3+10]  R1 | 20 | 10 | 80 | 90 | 20 | P1 | R1 | 1 | 7 | 1 | Sta:8 Std:2 |  | 9 | 2 | 10
3 | load R2  m[R2+40] | 20 | 50 | 80 | 50 | 50 | R2 |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 18 BC0 @9 Cache miss | 19
4 | sub R3  R3 – 10 | 20 | 50 | 70 |  |  | P1 |  | 2 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 19
5 | store m[R1+10]  R2 | 20 | 50 | 70 | 30 | 50 | R1 | P3 | 2 | 2 | 18 | Sta:3 std:19 |  | 4 | 19 | 20
6 | sub R2  R3 – 10 | 20 | 60 | 70 |  |  | P4 |  | 2 | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 20
7 | load R3  m[R1+10] | 20 | 60 | 50 | 30 | 50 | R1 |  | 3 | 3 |  | 4 | 1,2 | 5 | 22 BC0@19 st2ld | 23
8 | if (R1>0) PC  400 חיזוי שגוי | 20 | 60 | 50 |  | 20 | R1 |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 23
9 | add R1  R1 + 20 | 20 Or 40 | 60 | 50 |  |  | R1 |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | X
10 | add R3  R2 + 30 | 20 | 60 | 90 |  |  | P6 |  | 11 ROB full | 11 |  | 12 |  |  | 18 | 23
11 | load R1  m[R1+40] | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | R1 |  | 11 | 11 |  | 12 |  | 11 | 18 Max(12+3, 18) | 24

## Slide 9
Pdst | instruction | R1 | R2 | R3 | addr | data | src1 | src2 | T alloc | T src1 ready (addr) | T src2 Ready (data) | T exe | block code | T addr ready | T data ready | T commit
1 | mul R3  R1 × 4 | 20 | 10 | 80 |  |  | R1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 7 | 8
2 | store m[R3+10]  R1 | 20 | 10 | 80 | 90 | 20 | P1 | R1 | 1 | 7 | 1 | Sta:8 Std:2 |  | 9 | 2 | 10
3 | load R2  m[R2+40] | 20 | 50 | 80 | 50 | 50 | R2 |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 18 BC0 @9 Cache miss | 19
4 | sub R3  R3 – 10 | 20 | 50 | 70 |  |  | P1 |  | 2 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 19
5 | store m[R1+10]  R2 | 20 | 50 | 70 | 30 | 50 | R1 | P3 | 2 | 2 | 18 | Sta:3 std:19 |  | 4 | 19 | 20
6 | sub R2  R3 – 10 | 20 | 60 | 70 |  |  | P4 |  | 2 | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 20
7 | load R3  m[R1+10] | 20 | 60 | 50 | 30 | 50 | R1 |  | 3 | 3 |  | 4 | 1,2 | 5 | 22 BC0@19 st2ld | 23
8 | if (R1>0) PC  400 חיזוי שגוי | 20 | 60 | 50 |  | 20 | R1 |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 23
9 | add R1  R1 + 20 | 20 Or 40 | 60 | 50 |  |  | R1 |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | X
10 | add R3  R2 + 30 | 20 | 60 | 90 |  |  | P6 |  | 11 ROB full | 11 |  | 12 |  |  | 18 | 23
11 | load R1  m[R1+40] | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | R1 |  | 11 | 11 |  | 12 |  | 11 | 18 Max(12+3, 18) | 24