## Slide 1: מבנה מחשבים
שאלות ממבחנים – OOOE, BTB

## Slide 2: שאלה 1 – OOOE (35 נק')
נתונה מערכת אשר עובדת בשיטת OOO כפי שלמדנו בכיתה
המערכת יכולה לבצע:
שתי פעולות fetch כל מחזור שעון
שתי פעולות decode כל מחזור שעון
שתי פעולות ALU integer כל מחזור שעון (כל פעולה לוקחת מחזור אחד בלבד)
פעולת load או store כל 5 מחזורי שעון (קרי הפעולות אינן pipeline ולוקחות 5 מחזורי שעון לביצוע)
הניחו גדלי תורים (rob, mob, RS) גדולים כרצונכם.
המערכת יכולה לבצע את כל סוגי ה-bypassing מכל שלב לכל שלב.
למערכת branch prediction אידיאלי (קרי שאינו טועה לעולם).
2 fetch, 2 decode, 2 ALU per cycle
Load/Store: 5 cycles

## Slide 3
נתונה התוכנית הבאה:
R0 = 0
R1 = 0
L1: R4 = 20
R5 = load 100(R4) ;load from the address in (R4) + 100
R3 = R2+2
R5 = R3 + 2
R6 = 6
R7 = R5
R8 = 8;
R9 = 9
R1 = R1 + 1;
IF (R1 < 100) goto L1 ;
L2: R4 = 23
א. (5 נק') תרגמו את התוכנית לאסמבלי של MIPS כפי שנלמד בכיתה.

## Slide 4
R0 = 0
R1 = 0
L1: R4 = 20
R5 = load 100(R4)
R3 = R2+2
R5 = R3 + 2
R6 = 6
R7 = R5
R8 = 8;
R9 = 9
R1 = R1 + 1;
IF (R1 < 100) goto L1 ;
L2: R4 = 23
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23

## Slide 5
ב. ( 10 נקודות) שרטטו את מצב במערכת באשר מסיימים את ביצוע פעולת ה- fetch של פקודה 1Lבפעם השנייה.
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23

## Slide 6
ג. (5 נקודות) בצעו חישוב מקורב של ה- CPI של המערכת כאשר מבצעים את התוכנית כולה.
היות והלולאה מבוצעת 100 פעמים, זמן ביצוע שאר השורות זניח
מהרגע שבו בוצע fetch ל- LW בפעם הראשונה עד הרגע שבו בוצע fetch פעם שניה חלפו 5 מחזורי שעון
  לפיכך גם בין תחילת קריאה מהזכרון ועד שנוכל לקרוא בשנית יעברו 5 מחזורי שעון – לא יהיו עיכובים כתוצאה מהקריאות.
ה- structural hazard לא מעכב כיוון שיש מחזור שעון בו יש רק פקודת אחת בשלב ה- EXE
See next slide !
יש סה"כ 10 פקודות בלולאה  ה- CPI הוא בקרוב 0.5
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23

## Slide 7
MOB
RS
ROB
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
IDQ

## Slide 8
MOB
RS
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
Sub R1,R1,R1
Addi R10,R0,100
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 1

## Slide 9
MOB
Execute
Retire
RAT
Addi R10,R0,100
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
Inv
RS
RB0 R0+100
rb0
Sub R1,R1,R1
rb1
RB1 R1-R1
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Inv
Cycle: 2
Sub R1,R1,R1
Addi R10,R0,100
Lw R5, 100(R4)
Addi R4,R0,20

## Slide 10
Execute
Retire
RAT
Addi R5,R3,2
Addi R3,R2,2
Addi R10,R0,100
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
Inv
RS
RB0R0+100
rb0
Sub R1,R1,R1
rb1
Inv
RB1 R1-R1
RB1  R1-R1
RB0  R0+100
Addi R4,R0,20
Inv
Inv
Lw R5, [100+R4]
rb3
rb2
RB2 R0+20
RB3Ld(rb2+100)
MOB
RB3Ld(Rb2+100)
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 3
Lw R5, 100(R4)
Addi R4,R0,20

## Slide 11
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
rb0
rb1
rb2
MOB
ok
ok
rb3
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 4a
RB1  R1-R1
RB0  R0+100
Addi R10,R0,100
Sub R1,R1,R1
Addi R4,R0,20
Inv
Inv
RS
RB2 R0+20
Inv
Inv
Addi R5,R3,2
Addi R3,R2,2
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(rb2+100)
RB3Ld(Rb2+100)

## Slide 12
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
rb0
rb1
rb2
MOB
RB2R0+20
ok
ok
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 4b
Addi R10,R0,100
Sub R1,R1,R1
Addi R4,R0,20
Inv
Inv
Addi R5,R3,2
Addi R3,R2,2
rb3
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(rb2+100)
RS
RB3Ld(Rb2+100)

## Slide 13
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
rb0
rb1
rb2
MOB
RB2R0+20
ok
ok
W
W
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 4c
Addi R10,R0,100
Sub R1,R1,R1
Addi R4,R0,20
Inv
Inv
Addi R5,R3,2
Addi R3,R2,2
rb3
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(rb2+100)
RB3Ld(Rb2+100)

## Slide 14
RB5  rb4+2
RB4  R2+2
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
rb0
rb1
rb2
MOB
RB2R0+20
ok
ok
W
W
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
Inv
Inv
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 4d
Addi R10,R0,100
Sub R1,R1,R1
Addi R4,R0,20
Inv
Inv
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(rb2+100)
RB3Ld(Rb2+100)
Addi R5,R3,2
Addi R3,R2,2
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6

## Slide 15
RB5  rb4+2
RB4  R2+2
Execute
Retire
RAT
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
rb0
rb1
rb2
MOB
ok
ok
W
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
Inv
Inv
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 5a
Addi R10,R0,100
Sub R1,R1,R1
Addi R4,R0,20
Inv
R1  RB1
R10  RB0
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(rb2+100)
RB3Ld(Rb2+100)
Inv
RB2R0+20
W

## Slide 16
RB5  rb4+2
RB4  R2+2
Execute
Retire
RAT
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
rb2
MOB
RB2R0+20
W
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
Inv
Inv
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 5b
Addi R4,R0,20
Inv
Inv
ok
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(rb2+100)
RB3Ld(Rb2+100)
R1  RB1
R10  RB0

## Slide 17
RB5  rb4+2
Execute
Retire
RAT
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
rb2
MOB
W
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
Inv
Inv
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 5c
Addi R4,R0,20
Inv
ok
RB3  rb2+100
RB4  R2+2
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(Rb2+100)
R1  RB1
R10  RB0

## Slide 18
RB5  rb4+2
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
rb2
MOB
W
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
Inv
Inv
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 5d
Addi R4,R0,20
Inv
ok
RB3  rb2+100
RB4  R2+2
RB7  rb5+R0
RB6  R0+6
rb6
rb7
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
Inv
Inv
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(Rb2+100)
R1  RB1
R10  RB0
Addi R9,R0,9
Addi R8,R0,8

## Slide 19
RB5  rb4+2
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
MOB
W
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
Inv
Inv
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 6a
Addi R4,R0,20
Inv
RB3  rb2+100
RB4  R2+2
RB7  rb5+R0
RB6  R0+6
rb6
rb7
Addi R9,R0,9
Addi R8,R0,8
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
Inv
Inv
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(Rb2+100)
ok
R4  RB2
rb2

## Slide 20
RB5  rb4+2
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
MOB
W
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
Inv
Inv
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 6b
Inv
RB3  rb2+100
RB4  R2+2
RB7  rb5+R0
RB6  R0+6
rb6
rb7
Addi R9,R0,9
Addi R8,R0,8
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
Inv
Inv
ok
(1)
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(Rb2+100)
R4  RB2

## Slide 21
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
MOB
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
Inv
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 6c
RB7  rb5+R0
Addi R9,R0,9
Addi R8,R0,8
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
Inv
Inv
R4  RB2
ok
(1)
RB5  rb4+2
RB6  R0+6
W
Inv
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(Rb2+100)
rb6
rb7

## Slide 22
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
MOB
Inv
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
Inv
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 6d
RB7  rb5+R0
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
Inv
Inv
R4  RB2
ok
(1)
RB5  rb4+2
RB6  R0+6
RB8  R0+8
RB0  R0+9
Addi R9,R0,9
Addi R8,R0,8
Inv
rb8
rb0
W
Inv
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(Rb2+100)
rb6
rb7
Bne R1,R10,L1
Addi R1,R1,1
Addi R9,R0,9
Addi R8,R0,8

## Slide 23
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
MOB
Inv
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
Inv
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 7a
RB7  rb5+R0
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
Inv
Inv
ok
(2)
RB5  rb4+2
RB6  R0+6
Bne R1,R10,L1
Addi R1,R1,1
RB8  R0+8
RB0  R0+9
Addi R9,R0,9
Addi R8,R0,8
Inv
rb8
rb0
W
Inv
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(Rb2+100)
rb6
rb7

## Slide 24
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
MOB
Inv
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
Inv
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 7b
RB7  rb5+R0
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
Inv
Inv
ok
(2)
RB5  rb4+2
RB6  R0+6
Bne R1,R10,L1
Addi R1,R1,1
RB8  R0+8
RB0  R0+9
Addi R9,R0,9
Addi R8,R0,8
Inv
rb0
W
ok
ok
Inv
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(Rb2+100)
rb6
rb7
rb8

## Slide 25
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
MOB
Inv
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 7b
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
Inv
ok
(2)
Bne R1,R10,L1
Addi R1,R1,1
RB0  R0+9
Addi R9,R0,9
Addi R8,R0,8
Inv
rb0
RB7rb5+R0
RB8R0+8
ok
ok
Inv
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(Rb2+100)
rb6
rb7
rb8

## Slide 26
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
MOB
Inv
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 7c
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
Inv
ok
(2)
RB0  R0+9
Addi R9,R0,9
Addi R8,R0,8
Inv
rb0
RB7rb5+R0
RB8R0+8
ok
ok
W (SH)
Only 2 ALU!
Bne R1,R10,L1
Addi R1,R1,1
Inv
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(Rb2+100)
rb6
rb7
rb8

## Slide 27
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
MOB
Inv
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 7c
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
Inv
ok
(2)
RB0  R0+9
Addi R9,R0,9
Addi R8,R0,8
Inv
rb0
RB7rb5+R0
RB8R0+8
ok
ok
W (SH)
Only 2 ALU!
rb1
Inv
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(Rb2+100)
rb6
rb7
rb8
Bne R1,R10,L1
Addi R1,R1,1
RB2  rb1-R10
RB1  R1+1
Inv
Addi R1,R1,1

## Slide 28
Execute
Retire
RAT
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
RS
MOB
Inv
Addi R3,R2,2
Addi R5,R3,2
rb4
rb5
IDQ
ADDI R10,R0,100
SUB R1,R1,R1
L1: ADDI R4,R0,20
LW R5,100(R4)
ADDI R3,R2,2
ADDI R5,R3,2
ADDI R6,R0,6
ADD R7,R5,R0
ADDI R8,R0,8
ADDI R9,R0,9
ADDI R1,R1,1
BNE R1,R10,L1
L2: ADDI R4,R0,23
ROB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cycle: 7c
Add R7,R5,R0
Addi R6,R0,6
Inv
ok
(2)
RB0  R0+9
Addi R9,R0,9
Addi R8,R0,8
Inv
rb0
RB7rb5+R0
RB8R0+8
ok
ok
W (SH)
Only 2 ALU!
rb1
Inv
Lw R5, [100+R4]
RB3Ld(Rb2+100)
rb6
rb7
rb8
Lw R5,100(R4)
Addi R4,R0,20
RB2  rb1-R10
RB1  R1+1
Inv
Addi R1,R1,1

## Slide 29: CPI
Lw R5, 100(R4)
Addi R4,R0,20
RS
RB0 R0+100
RB1 R1-R1
IDQ
RS
RB8  rb6+R0
RB7  R0+6
RB9  R0+8
RB0  R0+9
RB1  R1+1
RB2  rb1-R10
Lw R5, 100(R4)
Addi R4,R0,20
IDQ
Cycle 2
Cycle 7
…
RAW
5 cycles

## Slide 30
R0 = 0
R1 = 0
R4 = 20
R6 = 6
R8 = 8;
R9 = 9
L1: R5 = load 100(R4)
R3 = R2+2
R5 = R3 + 2
R1 = R1 + 1;
IF (R1 < 100) goto L1
R7 = R5
L2: R4 = 23
( 5 נקודות) קומפיילר ביצע אופטימיזציה של הקוד ויצר את הקוד הבא
(2נקודות) האם התוכניות זהות (מבחינת התוצאה) נמקו!!!

## Slide 31
R0 = 0
R1 = 0
L1: R4 = 20
R5 = load 100(R4)
R3 = R2+2
R5 = R3 + 2
R6 = 6
R7 = R5
R8 = 8
R9 = 9
R1 = R1 + 1
IF (R1 < 100) goto L1
L2: R4 = 23
R0 = 0
R1 = 0
R4 = 20
R6 = 6
R8 = 8
R9 = 9
L1: R5 = load 100(R4) R3 = R2+2
R5 = R3 + 2
R1 = R1 + 1
IF (R1 < 100) goto L1
R7 = R5
L2:R4 = 23
התכניות זהות. כל השינוי הוא הוצאת הצבות קבועות לרגיסטרים שאינם בשימוש בלולאה אל מחוץ ללולאה.

## Slide 32
(3 נקודות) מה ב- CPI המקורב של התוכנית הזאת ?
מה זה אומר לגבי הביצועים של המערכת לפני ואחרי האופטימיזציה ?
אמנם הקטנו את מספר הפקודות שבלולאה לחמש, אבל כל פעולת LOAD לוקחת חמישה מחזורי שעון, ואי אפשר לבצע את פעולות ה- LOAD במקביל, לכן ידרשו 5 מחזורי שעון כדי שכל לולאה תסתיים.
מבחינת הביצועים – לא יהיה שינוי!!
זמן הריצה הוא CC*CPI*IC, אמנם ה- CPI גדל פי 2 בקרוב אבל ה- IC קטן פי 2 בקרוב.

## Slide 33
על מנת לשפר את ביצועי המערכת הוספנו עוד יחידת ALU INTEGER (קרי יש עכשיו שלוש).
(5 נקודות) האם שופר ה- CPI של המערכת ביחס לתוכנית הראשונה, אם כן בכמה?
לא, היות וה- structural hazard לא גורם לעיכובים, הוספת יחידת ALU נוספת לא תשנה דבר בריצת התכנית.
(5 נקודות) הציעו שפור נוסף לחומרת המערכת (בנוסף ל-ALU השלישי) שישפר את ביצועי התוכנית השניה ביחס לביצועים שחישבתם בסעיף הקודם (a).
למשל פעולת LD מהירה יותר או ביצוע מקבילי של פעולות LD.

## Slide 34: שאלה 2 – חיזוי הסתעפויות (35 נק')
חברת SHABAT החלה לשווק את המעבד המצונר (pipeline) הבא:
כל מלבן מסמן תחנה ב-pipeline, וכל שלב ב- pipe לוקח מחזור שעון אחד
ידוע כי הבאת הפקודה מהזיכרון (FETCH) מתבצע בשלב הראשון של ה-pipeline שבו גם מצוי רגיסטר PC
הכרעת הסתעפות (Branch Resolution) מתבצע בשלב E, כלומר רק כאשר פקודת ה-Branch מגיעה לשלב E תנאי הקפיצה נבדק. הניחו כי בשלב זה ידוע גם ערכה של כתובת הקפיצה הנכונה וניתן לטעון אותה ל- PC במידת הצורך.
PC
A
B
C
D
E
F

## Slide 35
נתונה תוכנית (חלקית):
לולאה של
3 איטרציות.
לולאה של 5 איטרציות.
0 MOV R10,#5
4 L3 ADDI R7,R8,#1
…..
24 MOV R1,#3
28 L1 DEC R1
32 B1: BNE R1,R0,L1
…..
100 ADDI R7,R8,#1
104 DEC R10
108 B3: BNE R10,R0,L3
(המספרים בעמודה הראשונה הם כתובות של הוראות).

## Slide 36
נתון כי ביצוע התוכנית הנ"ל במערכת המתוארת, כאשר לא משתמשים בשום מנגנון לחיזוי הסתעפויות והוא מבצע מדיניות של Always assume NOT taken, לוקח 282 מחזורי שעון
(5 נקודות) בהנחה שאין פקודות branch נוספות, כמה מחזורים היה לוקח ביצוע התוכנית אילו המעבד היה מצויד בחזאי קפיצות מושלם ?
נבדוק כמה מחזורים מתוך ה- 282 הם תוצאה של branch misprediction וכמה נחוצים לחישובים עצמם
לולאה חיצונית מבצעת 4 קפיצות ובפעם ה- 5 לא קופצת  במדיניות NT יהיו 4 טעויות חיזוי
לולאה פנימית (בכל איטרציה של לולאה חיצונית) מבצעת 2 קפיצות ובפעם השלישית לא קופצת  ישנן 2 טעויות חיזוי בכל איטרציה של הלולאה החיצונית  לאורך 5 לולאות חיצוניות, הלולאה הפנימית "תורמת" 10 טעויות חיזוי.

## Slide 37
בשתי הלולאות יש 14 טעויות חיזוי כשכל טעות חיזוי מבזבזת 5 מחזורי שעון.
הפסדנו בגלל חיזויים לא נכונים 5*14=70 מחזורי שעון  במקרה של חזאי קפיצות מושלם ביצוע התכנית היה לוקח 282-70=212 מחזורי שעון.
PC
A
B
C
D
E
BR
F

## Slide 38
ב. (10 נקודות) כדי לשפר את ביצועי המעבד הוחלט לממש מנגנון Branch Prediction, ברמה אחת המבוסס על BTB, מכיל 8 כניסות והמיפוי אליו נעשה בעזרת הביטים הנמוכים של הכתובת ( ללא שני הנמוכים ביותר).
הניחו כי ניחוש מתבצע בשלב הראשון ב-pipeline ואז גם נטען הערך החזוי ל- PC.
על מנת לנחש את כיוון הקפיצה (taken, not-taken), עליכם לבנות מכונת מצבים בת 2 סיביות לכל כניסה בטבלה
שימו לב כי מכונה זאת יכולה להיות שונה מהמכונה המשומשת ב- BTB, ולשם הפשטות נניח כי אותה מכונת מצבים משמשת לכל הכניסות.
הציעו את מכונת המצבים שתתן ביצועים אופטימליים (לא בהכרך אידיאליים!) מבחינת אחוז החיזויים הנכונים עבור התוכנית שהוצגה בסעיף א'.
ניתן להניח שבתחילת ריצת התכנית הפקודות נמצאות ב- BTB.

## Slide 39
נשים לב שמכונה בת 2 סיביות, היא בעלת 4 מצבים ולכן לעולם לא תוכל לתת חיזוי אידיאלי ללולאה החיצונית, אבל ניתן לבנות מכונה שתתן חיזוי אידיאלי ללולאה הפנימית.
נשים לב ששתי השורות מתמפות לכניסות שונות ב- BTB (שורה 32 – 0100000, שורה 108 – 1101100) לכן מכונה אידיאלית לא צריכה להתייחס לשילוב בין שתי הלולאות.
נתחיל ממכונה עם 3 מצבים, אידיאלית עבור הלולאה הפנימית:
T
T
NT

## Slide 40
אם נעקוב אחרי השינויים הרצויים בשני הלולאות נקבל שהמעברים הרצויים עבור הלולאה הפנימית הם:
T
T
NT
T
T
NT

## Slide 41
ע"מ לקבל מספר שגיאות מינימלי בלולאה החיצונית יש להוסיף:
T
T
NT
T
T
NT
T

## Slide 42
כדי שהמכונה תטפל גם בעוד מקרים, ומבלי להשפיע על ביצועי התכנית שלנו:
T
T
NT
T/NT
NT
T
T/NT

## Slide 43
ג. (5 נקודות) כמה מחזורי שעון תיקח הרצת התוכנית עם המנגנון של סעיף ב' ?
כל החיזויים נכונים למעט טעות אחת בלולאה החיצונית באיטרציה השלישית.
Perfect prediction: 212
212+1*5=217 CC

## Slide 44
ד. (10 נקודות) עם הזמן השתכללה התוכנית שמורצת על המעבד ועכשיו היא:
לולאה של 3 איטרציות.
לולאה של 5 איטרציות.
לולאה איסופית.
לולאה של 8 איטרציות.
0 MOV R10,#0
4 L4 ADDI R10,#1
…..
24 MOV R1,#3
28 L1 DEC R1
32 B1: BNE R1,R0,L1
…..
88 MOV R2,#5
92 L2 DEC R2
96 B2: BNE R2,R0,L2
…..
104 MOV R3,#8
108 L3 DEC R3
112 B3: BNE R3,R0,L3
…..
128 JMP L4

## Slide 45
כדי להתמודד עם תוכנית מורכבת שכזו ציידו את המעבד במנגנון Two Level Branch Prediction
רגיסטר ההיסטוריה הוא לוקלי ובעל 7 סיביות
טבלאות מכונות המצבים הן גם לוקליות. כל מכונות המצבים הן :
00 ST
01 WT
10 WNT
11 SNT
NT
NT
NT
Taken
Taken
Taken
Taken
Not Taken
וכולן מאתחלות למצב WNT .
נגדיר שהוראת הסתעפות היא "יציבה" בזמן t, אם כל החיזויים שלה מזמן t הם נכונים.

## Slide 46
0 MOV R10,#0
4 L4 ADDI R10,#1
…..
24 MOV R1,#3
28 L1 DEC R1
32 B1: BNE R1,R0,L1
…..
88 MOV R2,#5
92 L2 DEC R2
96 B2: BNE R2,R0,L2
…..
104 MOV R3,#8
108 L3 DEC R3
112 B3: BNE R3,R0,L3
…..
128 JMP L4
מה יהיה ערכו של R10 כאשר הוראת הסיעוף B3 ו-B1 תתייצבנה
אם לדעתכם הן אינן מתייצבות כלל ציינו מדוע.
ניתן להניח שאין הסתעפויות נוספות בתכנית.

## Slide 47
Branch B1: 3 iterations
NNNNNNN  T
NNNNNNT  T
NNNNNTT  N 3 iterations
NNNNTTN  T
NNNTTNT  T
NNTTNTT  N 3 iterations
NTTNTTN  T
TTNTTNT  T
TNTTNTT  N 3 iterations
NTTNTTN  T saturation from that point
TTNTTNT  T
TNTTNTT  N
NTTNTTN  T
TTNTTNT  N
R10 = 3

## Slide 48
Branch B2: 5 iterations
NNNNNNN  T
NNNNNNT  T
NNNNNTT  T
NNNNTTT  T
NNNTTTT  N 5 iterations
NNTTTTN  T
NTTTTNT  T
TTTTNTT  T
TTTNTTT  T
TTNTTTT  N 5 iterations
TNTTTTN  T
NTTTTNT  T saturation
TTTTNTT  T
TTTNTTT  T
R10 = 2

## Slide 49
Branch B3: 8 iterations
NNNNNNN  T
NNNNNNT  T
NNNNNTT  T
NNNNTTT  T
NNNTTTT  T
NNTTTTT  T
NTTTTTT  T
TTTTTTT  N 8 iterations
TTTTTTN  T
TTTTTNT  T
TTTTNTT  T
TTTNTTT  T
TTNTTTT  T
TNTTTTT  T
NTTTTTT  T saturation
TTTTTTT  N 8 iterations
TTTTTTN  T
R10 = 2

## Slide 50
היות וטבלאות מכונות המצבים הם לוקאליות, והיות ועבור כל אחת מהלולאות אין לנו התנגשויות בין סדרות ההיסטוריה (לא קיימת סדרת היסטוריה שעבורה אנחנו פעם עושים קפיצה ופעם לא). לכן מספיק לנו להגיע לסדרת היסטוריה פעם אחת כדי שמאז החיזוי שלנו עבור אותה סדרת היסטוריה יהיה נכון תמיד.
לולאה B1 לדוגמא מבצעת 3 איטרציות בכל פעם:
T T N T T N T T N T T N T …
המצבים שחוזרים על עצמם עבור הוראת סיעוף B1:
T T N T T N T  Taken
T N T T N T T  Not Taken
N T T N T T N  Taken
את המצבים הנ"ל הוראת ההסתעפות מכירה רק בפעם השלישית שמבוצעת לולאה B1 (במלואה) – באיטרציה השלישית של הלולאה החיצונית.

## Slide 51
לולאה B3 מבצעת 8 איטרציות בכל פעם:
T T T T T T T N T T T T T T T N T T…
הוראת ההסתעפות של B3 תהיה יציבה לאחר שתכיר את כל 8 המצבים שחוזרים על עצמם. הדבר יהיה בסוף הפעם השניה בה תבוצע לולאה B3
T TTT TTT  NT (NT only after 7 Taken branches)
0 MOV R10,#0
4 L4 ADDI R10,#1
…..
24 MOV R1,#3
28 L1 DEC R1
32 B1: BNE R1,R0,L1
…..
88 MOV R2,#5
92 L2 DEC R2
96 B2: BNE R2,R0,L2
…..
104 MOV R3,#8
108 L3 DEC R3
112 B3: BNE R3,R0,L3
…..
128 JMP L4
TTN TTN T  Taken
TNT TNT T  Not Taken
NTT NTT N  Taken
The BHR will be saturated during the third iteration: R10 = 3

## Slide 52
ה. (5 נקודות) חזור על סעיף ד' בהנחה שאורך רגיסטר ההיסטוריה הוא 6 סיביות בלבד.
לולאה B3 אף פעם לא תתיצב כי עבור סדרת היסטוריה 111111 אנחנו פעם עושים קפיצה (איטרציה שביעית של B3) ופעם לא עושים קפיצה (איטרציה שמינית של B3 ).

## Slide 53
ו. חזור על סעיף ד' בהנחה שמשתמשים ברגיסטר היסטוריה אחד בלבד (גלובלי) באורך 10 סיביות.
במקרה זה סדרות ההסטוריה יהיו:
TTN TTTTN TTTT TTTN TTN TTTTN TTTT TTTN
אין התנגשויות בין סדרות ההיסטוריה. בשתי איטרציות נעבור על כל סדרות ההיסטוריה האפשריות ואז R10=2

## Slide 54
NNNNNNNNNT
NNNNNNNNTT
NNNNNNNTTN
NNNNNNTTNT
NNNNNTTNTT
NNNNTTNTTT
NNNTTNTTTT
NNTTNTTTTN
NTTNTTTTNT
TTNTTTTNTT
TNTTTTNTTT
NTTTTNTTTT
TTTTNTTTTT
TTTNTTTTTT
TTNTTTTTTT
TNTTTTTTTN --> r10=2
NTTTTTTTNT
TTTTTTTNTT
TTTTTTNTTN
TTTTTNTTNT
TTTTNTTNTT
TTTNTTNTTT
TTNTTNTTTT
TNTTNTTTTN
NTTNTTTTNT
TTNTTTTNTT